POTABILIZACIÓN DEL AGUA

El agua que consumimos es responsable tanto de nuestra salud como de algunas enfermedades contraídas. Todo depende de su calidad.

A través de procesos científicos internacionalmente comprobados, esta Cooperativa extrae, trata y distribuye un agua pura y buena para ser usada con toda la seguridad.

En nuestra planta potabilizadora, el agua extraída del Arroyo Tabay es sometida a procesos de limpieza y desinfección.

Vea como hacemos el proceso:

| A medida que el agua ingresa a la Planta Potabilizadora, recibe automáticamente una dosis de Sulfato de Aluminio, Polielectrolito y Cal Hidratada que transforman las impurezas en flóculos al pasar por el floculador. |  |
| --- | --- |
|  | Estos flóculos se van haciendo poco a poco más pesados y al pasar al decantador, se van depositando en el fondo, dejando el agua más clara y reduciendo en gran porcentaje las impurezas y turbiedad. |
| Para eliminar el sedimento que no se decantara, se hace pasar el agua a través de los filtros de grava, gravilla y arena (si es necesario también carbón activado), para terminar la clarificación. |  |  |
|  | Posteriormente, se procede a desinfectar con cloro y enriquecer con flúor, y se realizan análisis en el laboratorio varias veces por día, para asegurar la escala de calidad determinada por la Organización Mundial de la Salud. |  |
| El agua debidamente tratada es llevada a través de tuberías a una cisterna y luego a un tanque, donde se almacena para su distribución. |  |  |
|  | Es así como la Cooperativa trabaja para que Ud. reciba un agua en buenas condiciones, sin impurezas y ningún tipo de microorganismos nocivos para su salud. |  |