COMO LOCALIZAR PÉRDIDAS DE AGUA

En su domicilio puede haber dos tipos de fuga: 

1) En la cañería que vá desde la salida del medidor de la red hasta el tanque domiciliario. 
2) En la red de distribución interna domciliaria, es decir, desde la salida del tanque hasta la canilla en su casa: baños, cocina, lavadero,etc. 

Para detectar una fuga:
• Trabe el flotante por el término de 2 horas como mínimo 
• Marque el nivel del agua en el tanque y anotar en un papel los metros cúbicos del medidor y la ubicación de las agujas que indican los litros parciales. 

Pasadas las dos 2 horas puede comprobar lo siguiente: 
1) Si los datos que tomo del medidor no concuerdan con el estado actual del medidor, entonces existe alguna fuga entre el medidor y el tanque de reserva. 
2) Sí el nivel del agua es inferior a la marca que realizó anteriormente, entonces la fuga se localiza en la red interna, o sea, entre el tanque de reserva y las canillas de su casa.-

Nota: El propio usuario puede efectuar este control que resulta muy eficiente, con su plomero de confianza ó bien dirigiéndose a la Cooperativa, para que personal de mantenimiento efectúe el mencionado control.

Cuando observe un aumento en el consumo de metros cúbicos en la facturación tenga en cuenta que: 
• En la época estival, en la mayoría de los hogares se consume más agua que en el invierno; algún llenado de una pequeña pileta de natación, riego de jardín, lavado de vereda, autos, etc. 
• Recordar si el grupo familiar ha tenido variantes, visitas, estudiantes que pasan sus vacaciones en casa, etc. 

Otros factores que se han comprobado en el excesivo consumo son: 
• El consumo de agua directa de la red, sin pasar por el tanque de reserva. 
• La permanencia en la ducha diaria de los adolescentes. 
• La falta de reductores de consumo en las canillas.

Nota: Los medidores de caudal instalados por la Cooperativa, cuentan con la Certificación de Fabricación conformado por el organismo legal competente.